T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                05/12/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Nükleer Tıp A.D.’nın ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemeler için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.

Müesseseniz tarafından ilgili hizmet alımı için Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ

İşletme Müdür  V.

| T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, NÜKLEER TIP ANA BİLİM DALI’NIN, 2023-2024 YILLARI ARASINDA İKİ YIL SÜRE İLE İHTİYACI OLAN Ga-68, Lu-177 ve Y-90 İŞARETLİ BİLEŞİKLERİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAME VE İHALE LİSTESİ |
| --- |
| Sıra no | DepoKodu | Malın Cinsi | Birim | Birim İhaleye esas miktar |
| 1 | 150.03.99.55.04.116 | Ga-68 ile işaretli bileşikler (DOTA PEPTİD, PSMA, EDTMP vb) | Adet | Adet 750 |
| 2 | 150.03.99.55.04.117 | Lu-177 ve/veya Y-90 işaretli BİLEŞİKLER (DOTA-TATE, PSMA, EDTMP vb) | Tedavi Dozu | 300 Hasta Dozu |

I. GENEL HÜKÜMLER

- 68Ga–DOTA Peptid/ PSMA, Y-90 ve/ veya Lu-177–DOTA Peptid, PSMA, EDTMP vb. bileşiklerinin sentezinin gerçekleştirileceği, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı PET-BT ünitesinde mevcut ünitemiz, majistral radyofarmasötik üretimi için Avrupa Nükleer Tıp Birliği’nin küçük ölçekli hastane içi radyofarmasötik üretimi için belirlediği asgari standartlara uygun koşullarda hazırlanmış olup sözleşme süresince yapılması gerekli her türlü değişiklikler, ilave edilecek cihaz ve tefrişat vb gider kalemlerinin tamamı yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

- Yüklenici Firma, mevzuat gereği ünite ile ilgili alanın lisans/ lisanslama işlemi sonrası TAEK ve/veya varsa diğer resmi kurumlar tarafından istenen değişiklikleri ücretsiz olarak yerine getirmeli ve bununla ile ilgili her türlü harç, vergi vs. ödemeyi yapmalıdır.

- 68Ga–DOTA Peptid, PSMA ile Y-90 ve/veya Lu-177–DOTA Peptid, PSMA, EDTMP vb. bileşiklerinin, işaretlenmesinde ve hasta kullanımına hazır hale getirilmesinde kullanılacak olan Laminar air-flow, laboratuar demirbaş malzemeleri ve alt yapı Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı PET-BT ünitesinde mevcut olup (varsa eksiklikler yüklenici firma tarafından tamamlanacak) yüklenici firma tarafından kurulacak olan otomatik sentez sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmalı ve belirtilen teknik özellikleri sağlamalıdır.

Sistem;

- Sentez Ünitesi

- Bilgisayar ve yazılım

- HPLC kalite kontrol sistemi, UV dedektör ve radyonüklid kolon bileşenlerinden oluşmalıdır.

- Lu- 177 bileşikleri ile yapılan tedavilerde personelin kullanacağı koruyucu ekipmanlar (Birer adet kurşun önlük boyunluk ve gözlük) yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

- Yüklenici firma; bölümün ihtiyacı olan Ga-68, Lu 177 vb radyonuklidler ile işaretli bileşiklerin sentezlenmesi aşamasında kendi personelini kullanacak, gerekli olan sarf malzemelerini eksiksiz olarak bölümde bulunduracak ve hasta alımında aksamaya neden olmayacak şekilde tüm tedbirleri eksiksiz olarak yerine getirecektir.

- İhaleye çıkılan miktarlarda hasta alımı gerçekleştirilemez ise Erciyes Üniversitesi bunun için herhangi bir mali sorumluluk almayacaktır.

- Söz konusu otomatik sentez sistemini kullanarak, bahse konu bileşikleri sentezlemek üzere hastanemiz tarafından görevlendirilecek kişi veya kişiler (kimyager, biyolog, eczacı, radyofarmasist veya teknisyen) hizmet sunan firma tarafından eğitilecektir. Eğitim verilen kişinin görevinden ayrılması durumunda, yeni başlatılan kişi için söz konusu eğitim tekrarlanmalıdır.

- Gereklilik halinde yüklenici firma, sentez sistemini kullanarak bahse konu bileşikleri sentezlemek üzere ikinci bir eleman da çalıştırabilecektir. Firma, klinikte görev alacak ilgili personelin her türlü özlük ve sosyal haklarının tamamının sağlanması konusunda mali ve hukuki açıdan tek yükümlü olacaktır. Bileşiklerin sentezinde çalışacak personel, gerek laboratuvar çalışmaları gerekse de radyasyon güvenliği konularında gerekli eğitimleri almış, bu konuda tecrübeli görevlilerden oluşacaktır. İlgili personel Nükleer Tıp Klinik sorumlusu denetiminde çalışacaktır. Çalıştırılan personelin yaka ve/veya yüzük dozimetreleri yüklenici firma tarafından temin edilecek ve düzenli olarak değerlendirilmesi ve yenileriyle değiştirilmesi firmanın sorumluluğunda olacaktır. Çalıştırılacak personelin yıllık izinli, raporlu vb. durumlarda hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınmalıdır.

II. AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI

- Kullanılacak sarf malzemeler vb ürünler bölüme orijinal ambalajında getirilecektir. Ambalajlar üzerinde teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. Ambalajda yırtılma, ıslanma, akıntı, sızıntı ve lekelenme olmamalıdır.

III. Peptid ve PSMA bileşiklerinin,  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı’nda işaretlenmesinde ve hasta kullanımına hazır hale getirilmesinde kullanılacak cihaz, kimyasal ve radyokimyasal ve diğer her türlü sarf malzemeleri ve ekipmanları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalı ve aşağıdaki özellikleri  içermelidir.

- Sistem Peptid bileşiklerinin sentezini, gerekli tüm malzemeleri içeren GMP kuralları ve temiz oda şartları altında üretilmiş bir kit vasıtasıyla yapabilmeli ve kit, her türlü kontaminasyonun önlenmesi amacıyla tek kullanımlık olmalıdır.

- İşaretlemede kullanılacak radyofarmasotik sentezine uygun bileşikler (DOTATATE, , PSMA, EDTMP vb) ve radyokimyasallar GMP kuralları altında üretilmiş olmalı ve yeterli miktarda sistem ile birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

- Sistemde radyonüklidler ile peptidlerin etiketlenmesinde kullanılacak olan her türlü kimyasallar, reaktifler, filtreler ve gerekli diğer sarf kullanım malzemeleri sistem ile birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

- İhaleyi alan firmanın 68-Ga ve Lu-177 işaretli DOTA peptidler ve prostat spesifik membrane antigen (PSMA) bileşikleri, EDTMP vb tam otomatik sentezleme konusunda deneyimi olmalıdır. Firma teklifiyle beraber bahse konu bileşiklerin sentezini yaptığı Üniversite Hastanesi ve/veya Kamu Hastanelerinin referans listesini vermelidir.

- Sistem Lu-177, Y-90 ve benzeri radyoizotop içeren çözeltiyi orijinal stok viali içinden rahatlıkla çekerek sentezde otomatik olarak kullanabilmelidir.

- Sistem, 68Ge – 68Ga jeneratöründen yapılan sağım işlemi sonucu elde edilen 68Ga çözeltisine, peptidlerle işaretlenmeye imkan verecek seviyede saflaştırma yapabilmelidir.

- Jeneratör sağımı, saflaştırma, sentez, ürün saflaştırılması ve filtrasyon işlemleri kullanıcı müdahalesi olmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilmeli ve gerektiğinde manuel sağıma imkan vermelidir. Saflaştırma ve ürün saflaştırması gerektirmeyen sistemlerde, bu durumun bilimsel kanıtı belgelendirildiğinde bu madde dikkate alınmayacaktır.

- İşaretleme ünitesinin bulunduğu ortamda radyasyon, ısı ve nem düzeyleri kontrol altında olmalı ve monitörize edilmelidir.

- Sistem 68Ge – 68Ga jeneratörünün sağımını 0,05-1 M HCl çözeltisi ile yapabilmeli ve sistem bileşenleri asidik çözeltiye (0,05-1 M HCl) dayanıklı olmalıdır.

- Radyoizotoplar ile peptid işaretlenmesinde,  elde edilen ürünün kimyasal saflığı  %95’ ten büyük olmalıdır.

- Sistem farklı radyonüklidler ile peptidlerin aynı gün içerisinde işaretlenmesine (bağlanmasına) olanak tanımalı; farklı radyonüklidler kullanılarak yapılacak işaretleme işlemlerinde kontaminasyonun önlenmesi amacıyla farklı kitler kullanılmalıdır.

- Sistem istendiğinde, gerekli değişiklikler ya da modifikasyonlar yapılarak farklı radyoizotoplar ve farklı moleküller ile de işaretleme çalışmalarına imkan verecek yapıda olmalı veya farklı izotoplar ve farklı moleküller ile de işaretleme çalışmalarına imkan verecek alternatif cihaz ile bu hizmeti vermelidir.  Sözleşme süresi içinde uygulamaya giren yeni bileşiklerin sentezi için sistem ücretsiz olarak upgrade edilmeli ve gerekli olan yeni ekipman ve sarf malzemeleri ücretsiz olarak tedarik edilmelidir.

- Sistem yazılımı yapılan her işlemi otomatik olarak kaydetmelidir. Yapılan kayıtlar bir rapor halinde yazdırılabilmeli ve başka bilgisayarda açılabilecek şekilde dosyalanmalıdır.

- Sistemle birlikte temin edilecek Germanyum-68/ Galyum-68 (68Ge–68Ga) Jeneratörü aşağıda istenilen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.

  - Jeneratörün profili birim hacme maksimum aktivite konsantrasyonu için optimize edilmiş olmalıdır.

  - Ge-68/Ga-68 jeneratörünün sağım hacmi en az 5 ml olmalı ve sağım verimi %65’ten düşük olmamalıdır ve elde edilen sağım en az iki yetişkin hasta dozu işaretlenebilmelidir.

  - Jeneratör, Ga68-peptidleri sentezi için kullanılacak otomatik sentez ünitesi ile tam otomatik olarak sağılabilir olmalıdır.

  - Üretimi GMP şartları altında yapılmış olmalıdır.

  - Jeneratör ömrü en az 9 ay ve/veya en az 300 sağım olmalıdır.

  - Sağım çözeltisindeki Ge-68 safsızlık oranı  %0.005’den küçük olmalıdır.

  - Galyum-68, radyoaktif ebeveyninin (Germanyum-68) bozulumuyla sürekli olarak üretilmeli ve maksimum 1 M HCI ile sağımı yapılabilmelidir.

  - Ge-68/Ga-68 jeneratörü mevcut tüm sentez sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.

  - Ge-68/Ga-68 jeneratörü en son sağımdan sonra en az 7 saat bekleme süresi sonrası içerisinde maksimum verim kapasitesine ulaşmalıdır.

- Sistemle birlikte temin edilecek Lu-177 klorür veya Y-90 klorid çözeltisi aşağıda istenilen kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.

  - Lu-177 klorür veya Y-90 klorid çözeltilerinin üretimi GMP şartları altında yapılmış ve steril olmalıdır.

  - Y-90 klorid kimyasal formu HCl solüsyon içerisinde Y-90-YCl3 formunda olmalıdır.

  - Lu-177 klorürün çözeltisinin kimyasal formu HCl çözeltisi içerisinde Lu-177 klorür  formunda olmalıdır.

  - Lu-177 klorürün spesifik aktivitesi  15 Ci/mg ‘dan az olmamalıdır.

  - Radyonüklidik saflıkları en az % 99 olmalıdır.

  - Lu-177 safsızlığı <% 0,1 olmalıdır.

  - Radyoizotoplar ile peptid işaretlenmesinde,  elde edilen ürünün kimyasal saflığı  % 95’ ten büyük olmalıdır.

  - Kimyasal ve radyonüklidik saflık, üretici firma tarafından her lot için yapılmalı ve yapılan kalite kontrol işlemlerinin sonucunu gösteren sertifika ya da rapor her ürün için teslim edilmelidir.

  - Lu-177 klorür veya Y-90 klorid çözeltilerinin teslimatı kalibrasyon tarihinden en az 1 (bir) gün önce yapılmalıdır.

  - Bir hasta için Lu-I77 işaretli DOTA-TATE, PSMA veya EDTMP bileşiklerin sentez sonu miktarı en az 200 mCi olacak şekilde sentezlenecektir. Ancak bölümün isteği doğrultusunda hasta başı aktivite azaltılabilecektir. Aynı gün birden fazla hasta alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  - Bir hasta için Y-90 aktivite miktarı en az 120 mCi olacak şekilde teslim edilecektir. Aynı gün birden fazla hasta alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  - Y-90 Klorür solüsyonu steril, apirojen, berrak, renksiz veya hafif sarı renkte olup partikül içermeyecektir.

  - Y-90 Klorür kimyasal formu [Y-90] YCl3 çözeltisi istenilen radyoaktivite miktarında teklif edilen sentez sistemine uygun viallerde teslim edilmelidir. Firma istenilen radyoaktivite miktarına göre işaretleme için gerekli sarf malzemeyi (peptid, pipet ucu, solüsyonlar vb.) sağlamakla yükümlüdür.

- Sistemle birlikte verilen ve sentez işlemi sonrası üretilen radyonüklid bağlı peptidlerin kalite kontrolü için kullanılacak HPLC ve/veya TLC cihazı aşağıda istenilen özelliklere sahip olmalıdır.

  - HPLC sistemi radyoflow dedektör ve UV deteksiyon komponentlerine sahip olmalı.

  - HPLC sistemi degasser, pompa, enjeksiyon bloğu, aktivite dedektörü, UV dedektörü, HPLC kolonu ile gerekli yazılımı içeren bilgisayar sisteminden oluşan modüler yapıda olmalıdır. Bu sayede sistemde oluşan problemlere kolay müdahale edilebilmeli, gerekli unite değiştirilebilmeli ve farklı çalışmalar için aktivite dedektörü tek başına çalışabilmelidir.  İhale süresince yetecek miktarda kimyasal sarf malzemesi temin edilecektir.

  - TLC sistemi teklif edenlerin farklı analiz metodlarının kullanımına uyum sağlayabilmesi amacı ile sistem farklı kolimatörlerin kullanımına imkan tanımalıdır. Kolimatörler Tungsten malzemeden imal edilmelidir.

  - Kullanılan izotopa göre yarı ömür analizi yapılabilmelidir.

  - Yazılım, birden fazla kalite kontrol cihazının (HPLC, GC, radyo-TLC, Doz Kalibratörü, MCA dahil olmak üzere) paralel kullanımına imkan tanımalıdır.

  - Yazılım, bağlı olan tüm kalite kontrol cihazlarının tek bir noktadan izlenmesine ve kontrol edilmesine  imkan tanıyan arayüze sahip olmalıdır.

- Bakım-Onarım Kalibrasyon Teknik Servis

  - Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir.

  - Arızanın firmaya yazılı/sözlü olarak bildirilmesini takiben 24 saat içerisinde müdahale edilecektir. Parça değişimini gerektiren durumlarda, arızanın tespiti servis raporu ile belgelendirildikten sonra, sistem 7 takvim günü içerisinde çalışır hale getirilecektir.

  - Sistem/cihazlar için ayrıntılı bakım programı kliniğe ve biyomedikal birimimize teslim edilecektir. Kurulan sistemin periyodik bakım ve kalibrasyonları (yılda en az dört kez) yüklenici firma tarafından düzenli olarak yaptırılacaktır.

Teklif mektuplarının en geç 09/12/2022 Cuma günü öğlene kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne gönderilmesini rica ederiz.

Canan ÇULHA BOZDEMİR

Tel:352-4374920

Faks:352-4375288

e-mail: culha@erciyes.edu.tr