ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANELERİNDE HİZMET VEREN ASANSÖRLERİN 2019 YILI 12 AYLIK  BAKIM VE ONARIMI  YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANELERİNDE HİZMET VEREN ASANSÖRLERİN 2019 YILI 12 AYLIK BAKIM VE ONARIMI YAKLAŞIK MALİYETİ |
| --- |
| İŞİN ADI | MİKTAR | AYLIK BİRİM MALİYET | 12 AYLIK BİRİM MALİYET | TOPLAM |
| ASANSÖR BAKIMI | 28 ADET |  |  |  |
| MONŞARJ ASANSÖR BAKIMI | 1 ADET |  |  |  |
|  |  |  | TOPLAM |  |

ASANSÖR BAKIM, ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi yirmisekiz (28) ve bir (1) adet monşarj asansörün 1 yıllık periyodik bakımı ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işini kapsar.

AMAÇ : Bu bakımın amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

KAPSAM : Bu bakım, 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan( En son yayınlanan yönetmelik geçerli sayılacaktır) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar.

DAYANAK : Bu bakım, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BAKIM : Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik bütün işlemleridir.

BAKIMIN KAPSAMI: Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM DÜZENİ

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, asansörlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları asansör yönetmeliklerine ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve asansörlerin emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici teklifi vermeden bakımı yapılacak olan asansörleri önceden görüp yer gördü belgesi alacak olup yer gördü belgesini almaya gelirken aşağıdaki evrakları teslim edeceklerdir.

- )	Kayseri de Yetkili Servisi Olduğuna Dair TSE-HYB belgesi

- )	2014/33/AB Asansör Direktifi (B-E modülü veya H modülü) CE yetki belgesi

- )	ISO 9001:2015 Belgesi

- )	EN 13015 + Al:2009

- )	İşyerinde Çalışacak Personelin SGK dökümü ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri

- )	Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Yetkilendirme Belgesi

- )	Asansör Mühendis Yetki Belgesi

1. Genel Hükümler ile İlgili Yüklenici Yükümlülükleri;

- Asansörlere sözleşme tarihinden itibaren ayda bir defa bakım hizmeti yapılır. Bakım hafta içerisinde veya -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu cumartesi günleri yapılır, arızaya müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder. Yüklenici kullanım esnasında temel sağlık, güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen bakım yapar. Yüklenici teklifini verirken hafta sonu veya hafta içi resmi tatil çalışmaya göre teklif verir, bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

- Periyodik olarak T.S.E. standartlarına göre tesisin bakımı yapılır. (TS12361, TS12255)(TSE2168)

- Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanır.

- Besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilir.( Elektrik panosu bağlantıları kaçak akım, tekli sigorta,grup sigorta, ve kablo düzenine)

- Tesisin işlemesi için kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçaların bakım yılına ait liste fiyatları, fiyat teklifi ile birlikte idareye verilir ve sözleşme süresince geçerli olurv Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.

- Arıza işleri nitelikli personel(ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ sözleşmesinde belirtilen isimler) tarafından yapılmalıdır. Bakımlara ve arızalara Asansör Bakım Onarım Ünitesi personeli nezaretçinin görmüş olduğu eksiklikleri dikkate alınacaktır.

- İşletme sırasında meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla her türlü iletişim yolu ile haber verilmesine müteakip 1 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanları tarafından kuruma gelinir ve arıza giderilir. Müdahale 1 saati geçer ise geç gelinmesi ile ilgili tutanak altına alınacaktır.

1.8). Yüklenici firma tıp merkezinde en az 2 eleman (en az 2 yıl asansör konusunda deneyimli ve mesleki uygunluğu, mesleki yeterliliği) bulunduracaktır. (Hastanelerimizde bulunan asansörlerin sayı adetlerinin yetersiz olması sebebiyle oluşacak arızalardan dolayı yoğunlaşacak hizmetin aksamaması için hızlı bir şekilde arızanın giderilmesi için YÜKLENİCİ firma elemanlarını bulundurulması gerekmektedir.) Bu elemanlar hafta da (6 gün , saat:08:00-17:00 arası) mesai saatlerinde bulunacak. En az 1 kişi ise dini, resmi tatiller dahil hastanemizde bulunacaktır. Bu personeller arıza ve bakım hariç diğer revizyon vb işlemlere müdahil olmayacaktır. Arıza durumuna göre firma tarafından ekip talebi bulunulacaktır.Mesai saatleri dışında çıkabilecek arızalarda, (1.7) madde uygulanacaktır. Bu çalışma saatleri haftalık kanuni çalışma saatini geçmeyecektir ( acil arızalar hariç ). Kanunlarla yazılı olan zaruri izin ihtiyaçları halinde yüklenici firma bilgisi dahilinde saatlik yada günlük izin kağıdı düzenlenecektir. Yıllık izinler en fazla ikiye bölünerek yada bir defada kullanılacaktır. İlgili elemanın günlük yada saatlik izinlerinde (her türlü izin) yerine yetkili firma işinin uzmanı bir kişiyi temin etmekle mükelleftir. Temin edilmediği durumlarda idari şartnamede belirtilen cezai işlem uygulanacaktır. Bu gibi durumda, müşteri işbu anlaşmayı kayıtsız ve şartsız olarak tek taraflı iradesi ile feshetmekte serbest olacaktır.

- Asansörde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar asansörün çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için asansör işletmeden alınır ve durum İdare Yetkilisine ayrıntılı rapor halinde bildirilir. Başka firma tarafından yapılan asansör revizyon işlemlerinde ise garanti kapsamı bitene kadar o asansörün bakım ücreti ödenmeyecektir. Revizyon yapılacak olan asansörlerde yada kullanılacak olan malzemenin program şifre vb. her türlü belge ve programı vermek zorundadır.

- Yüklenici	firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

- Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra, parçanın Kayseri içinde temininde 24 saat; Ülke içinde temininde ise 72 saat içinde tüm asansörler güvenli çalışır hale getirilir.

1.12) Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azami 21 (yirmi bir) gün içinde temin edilir ve tüm asansörler güvenli çalışır hale getirilir. 21 günden fazla kapalı kalan asansörün o aya ait bakım ücreti ödenmeyecektir.

- Asansörlerin muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar. Asansörlerin kuyuları ber ay en az iki kere temizlenmelidir. Asansörlerin makine motor ve raylarına kullanılacak olan yağ,üstüpü, hastane tarafından temin edilecektir.

- Asansörün bulunduğu binanın bağlı olduğu il- ilçe Belediyelerince her yıl yaptırılması zorunlu olan periyodik kontroller, İdare adına Yüklenici tarafından yaptırılır. , 25 Haziran 2015 Tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen 'Asansör Bakım ve İşletme Yönetmenliği ' hükümleri doğrultusunda, yerel Belediye'den yetkili A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu denetimlere refakat edecek olup, denetimlerde çıkabilecek eksiklerin tamamlanmasında yüklenici firma 'Asansör Yönetmenliğine' uygun şekilde parça kurum tarafından temini yada bedelini karşılayacak olup her türlü işe ayrıca işçilik talep etmeyecek , zamanında yapılmayan işlerden sorumlu olacaktır.

1.15) Her asansör için ayrı ayrı "Asansör Bakım Formu" düzenler, hangi işlerin yapıldığını bu Forma işler, bakımı yapan sorumlu kişi ve İdarenin belirlediği kişinin imzalamalarına müteakip her ayın sonunda İdare tarafından belirlenen asansör sorumlusuna teslim eder.

- Yüklenici tarafından hazırlanan "Arıza Bakım Fişleri" ve "Periyodik Bakım Fişleri" taraflarca imza altına alınır.

- Yüklenici firma İdarenin asansörden sorumlu en az 6 elemanına sözleşmeyi müteakiben en az 2 (İki) gün süreyle bakım sözleşmesi kapsamındaki asansörlerle ilgili gereken eğitimi İdarenin belirleyeceği bir yerde ücretsiz olarak verir. Eğitim veren verecek kişi (En az beş (5) yıl deneyimli eğitmen) asansör sistemi ve tesisatının eğitimi vermeye yetkili Elektrik ve Elektronik Mühendisi veya Makine Mühendisi olması gerekir.

- Mevcut asansör kuyularındaki, makine dairesindeki, asansör kabin kasaları ve eşiklerindeki, asansör sistemi ve tesisatındaki yapılan, yapılması gereken ve yapılacak tüm bakım ve onarım aşamalarında ihtiyaç duyulacak tadilat, onarım, rütuş, vs. işler firmaca yapılır.

- Firmalar; asansörler ve asansörlere ait mekanları, sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. (Yer gördü belgesi)

- Firma; herhangi bir mahalde çalışırken,steril ortamı bozmamaya diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan firma tarafından karşılanır.

- Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip 5 iş günü içerisinde ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım- onarım ve arıza kontrol foylerini ve gerekli olan tüm defterleri İdareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin asansörden sorumlu görevlisine verir.

- Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla Kayseri 'de 24 saat ulaşılabilen telefon,e-posta, mobil telefon bilgileri İdareye bildirir.

- İdareye teknik destek vermek amacıyla servis personellerinin kimliği ve gerekli evraklarının teklifin içinde İdareye bildirilir.

- Yüklenici; büyük onarımlar ve arızalarda, teknik uygulama sorumlusu ve ekip başı olmak sıfatıyla 1 adet elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi yada makine mühendisini bulundurmak zorundadır. Buna dair SGK belgelerini sözleşme ile birlikte idareye teslim eder.

- Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur. Buna göre iş güvenliğini ekipmanlarını yanında bulundurur. İş güvenliği alınmayan yerlerde iş durdurulur iş güvenliği alınana kadar çalışmaya izin verilmez.

- Asansörlerde kullanıma ait tüm levhalar etiketlemeler yerine ücretsiz şekilde takılmadır. (MEVCUT STANDARTA UYGUN TÜM UYARI levhaları KABİN İÇİ ,KABİN DIŞI, KABİN ÜSTÜ ,KUYU, MAKİNA DAİRESİ, BRAİLLE ALFABESİ dahil)

- Yüklenici; mevcut Makine dairesindeki asansörlerin "Elektrik Bağlantı Projeleri" ile "Asansör Kurtarma Talimatları" bulundurur, ayrıca; asansör makine dairesinde mevcut yönetmelikler ve standartlar gereği bulundurulması mecburi olan araç gereç v.s. teçhizatları bulundurur. Yüklenici; yapacakları kontroller sonucu eksik olanları tespit edip ücretsiz olarak tamamlar.

- Yüklenici	firma bakım sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 20 takvim gününde tüm asansörler ilgili teknik rapor hazırlayıp İDARE ye sunarak asansörler hakkında genel durumları hakkında bilgi vermek zorundadır.

- Bakım	sözleşmesi yapılacak olan firma asansör projesi olmayan asansörlerin projesini hazırlayacak olup daha sonra yapılacak olan revizyon ve tadilatlarda revizyonda tadilatlı proje çizimi yapacak. Asansör bakım onarım atölyesine teslim ederek başlayacaktır.

- Yapılacak olan revizyon vb işlemlerde kullanılacak olan programın lisansı şifrelemesi yazılımı tamamıyla kuruma ait olacak bunları 2 şer adet olmak suretini ile kuruma teslim edecek herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

1.31) Yüklenici firma herhangi bir sebep ile bakım ve arıza onarımı durduramaz bekletemez. Bakım sözleşmesinin imzalanma aşamasında ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesini yüklenici ve işveren vekili tarafından karşılıklı imzalanacaktır.

EK-1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EK-2 ASANSÖR MAHAL LİSTESİ

2.1 Periyodik Bakım Düzeni;

Periyodik bakım düzeninde yapılan kontrollerde ayarlanması gereken, tamir edilmesi gereken ve/veya eksik olan unsurlardan tamamlanması gereken her türlü şeyi yüklenici firma kurumdan herhangi bir ek ücret istemeden İdarenin onayı ile yapar.

A. Makine ve Tahrik Sistemleri ile İlgili Yüklenici;

A.l) Fren ayarı, fren disk boşluğu ve fren balatalarının kontrol, ayarlarının yapılması, aksaklıklarının giderilmesi, ayrıca, fren ile kasnak arası ayarları yapar.

A.2) Motor yatakları, tahrik ve saptırma kasnağı, motor yataklarının temizliğini yapar. A.3) Motor fanı, koruma sistemi, motor elektrik bağlantısı, kablolaların topraklama sisteminin kontrolünü yapar ve aksaklıkları giderir.

A.4) Hız regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının kontrolünü yapar. A.5) Motorda işleyen aksamlarda gürültü ve sarsıntının kontrolünü yapar, aksaklıkları giderir A.6) Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki kontrolünün yapılmasını sağlar. Bu kontrolde; A.7)Makine dairesinin TSE standart ve normlarına uygunluğunun kontrolünü yapar.

A.8)Makine dairesinde bulundurulması mecburi olan cihaz, ekipman, alet, edevat, malzeme vs ile uyarı ve ikaz levhaları, işaretlemeler, kullanma ve işletme talimatları, bakımcı firmaya ait irtibat bilgilerinin kontrolünü (Etiket kontrolü) yapar.

A.9)Makine dairesinin kapı, menteşe, anahtar, kilit sistemlerinin kontrolünü yapar.

A.10)Makine dairesinin içinde veya kapı girişinin etrafında her türlü iç/dış cephe kaplamasının, boya/badanasının kontrolünü yapar.

A.ll)Makine dairesinin tabii havalandırılmasının kontrolü, havalandırma panjurunun kontrolü ve bakımını yapar.

A.12)Makine dairesinin sıcaklığının kontrolünü yapar (Gerektiği durumlarda makine dairesi sıcaklığının çalışma sıcaklığına getirilmesi için soğutulması ve/veya ısıtılmasının temini için yapılacak işleri rapor eder.)

A.13)Makine dairesi aydınlatma tesisatının kontrolünü yapar ve arızalı olan yerleri tamir eder.

A.14)Makine	dairesinin tavanının kontrolünü yapar.

B.Kumanda Tablosu ve Elektrik Aksamla İlgili Yüklenici;

B.l) Kontaktör, role v.b. elektrik malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.

B.2) Tabla içerisindeki bağlantı ve klemenslerin kontrolünü yapar.

B.3) Sigorta, trafo, anahtar v.b. elemanların kontrolünü sağlar.

B.4) Tablo gerilimlerinin ve topraklamanın kontrolünü sağlar.

B.5) Elektronik kart malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.

B.6) Kumanda tablasının hava ve yumuşak fırça ile temizliğini yapar.

B.7) Topraklama rölesi ve diğer emniyet devresi kontaklarının kontrolünü yapar.

B.8) Nihai kesicinin kontrolünü yapar.

B.9) Termik ısı kontrolünün yapılmasını sağlar.

B.10) Güç tesisatı bağlantılarının kontrolünü yapar.

B.ll) Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü yapar.

B.12) Acil kurtarma güç tertibatının (kata getirme) kontrolünü yapar.

B.13) Faz kontrol rölesinin kontrolünün yapar. (Şebekedeki faz değişimlerinden meydana gelebilecek her türlü arızadan firma sorumlu olup, bununla ilgili önlemler daha önceden firma tarafından alınır.

C. Raylar ve Kuyu Üniteleriyle İlgili Yüklenici;

C.l) Konsolların cıvata ve somunların kontrolünü yapar.

C.2) Flans bağlantılarının kontrolünü yapar.

C.3) Rayların bağlantılarının kontrolü, temizliğini ve yağlanmasını yapar.

C.4) Ağırlıkların ve ağırlık patenlerinin kontrolünü yapar.

C.5) Denge zinciri ve/veya halatının, makaralarının kontrolü ve yağlanmasını yapar.

C.6) Hidrolik tamponların kontrolü, yağ ikmali yapılması, emniyet siviçlerinin kontrolünü yapar.

C.7) Alt ve üst sınır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin kontrolünü yapar.

C.8) Taşıyıcı halatların tespit yerlerinin, gerginliklerinin kontrolünü, temizliğin yapılmasını ve gerginliğinin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarının kontrolünü yapar

C.9) Hız regülatör halatının tespit yerlerinin kontrolünü yapar.

C.10) Regülatör siviçleri ve kat şalterlerinin kontrolünü yapar.

C.ll) Fleksibil kablonun kontrolünü yapar.

C.12) Kat butonyerleri, kat göstergeleri, yön oklarının kontrolünü ve aksaklıklarının giderilmesini sağlar.

C.13) Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontrolünü yapar. Bu kontrolde;

C.14)Kuyunun tabii havalandırmasının kontrolünü yapar.

C.15)Kuyu aydınlatma tesisatının (Kablolar, armatürler ve ampulleri, anahtarlar, vs.) kontrolünü yapar. C.16)Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontrolünü yapar.

C.17)Kuyu dibinde su olup olmadığının kontrolünü, varsa bu suyun uygun bir şekilde boşaltılmasını, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde elektrikli pompa sistemi kurularak su tahliye işlemlerinin yapılmasını sağlar.

C.18)Kuyu	içerisinden başka bir tesisat geçirilip geçirilmediğinin kontrolünü yapar.

D.Kabin ile İlgili Yüklenici;

D.l. Buton yerler, aydınlatma, alarm, acil aydınlatma, havalandırma diyafon, telefon vb. sistemlerin kontrolünü yapar.

D.2. Kabin iskeleti bilumum bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar.

D.3. Emniyet tertibatı ve kontakların kontrolünü yapar.

D.4. Paraşüt mekanizması ve fren bloklarının kontrolünü yapar.

D.5. Kat seviyelerinin, duruş ve kalkış hassasiyetinin ayarlanması ve sarsıntının kontrolünü yapar.

D.6. Kabin patenlerinin kontrolünü ve yağdanlıklara yağ ikmalini yapar.

D.7. Kapı kontakları ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

D.8. Kabin aşırı yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

D.9. Kabin içi uyarı levhalarının kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar.

D.10. Kabin üstü revizyon panosunun, revizyon kartının, revizyon akü setinin, revizyon şalteri, aşağı yukarı vs. butonların kontrolünü yapar.

D.ll. Kabin içi-dışı kat göstergeleri, displey, ses yayın sistemlerinin kontrolünü yapar. D.12. Kabin içi temizliğini yapar.

D.13. Kabin kasnağı, karşı ağırlık rayları, paten ve makaraların kontrolünü yapar.

D.14. Kabin hız kontrolünü yapar

E. Kapılar ile İlgili Yüklenici;

E.l. Otomatik kapı mekanizmasının (kapı motoru, dişli, zincir, kapı halatı, kapı makarası, raylar, kapı konsol bağlantıları, vb.) kontrolünü, ayarlarını, ayrıca, fotosell kontrolünü, sıkışma (kuvvet) kontağı ve emniyet çıtasının kontrolünü yapar.

E.2. Kapı siviçlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.3. Kabin kapısı, kat kapısı ve aksamlarının (kapı halatı, makarası, rayları vb.) kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.4. Alt ray ve patenlerin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.5. Kapı kilidi ve fış kontaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.6. Kapı yay ve menteşelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.7. Kapı otomatiği ve pompasının kontrolü ve ayarını yapar.

E.8. Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.9. Kapı kapanması ve gecikme zamanının kontrolü ve ayarlanması, her katta çalışma kontrolünün yapılmasını sağlar.

E.10. Kapıların, ray, eşik ve aksesuarlarının genel temizliğini yapar ve çelik kaplamaların özel sıvı ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasını sağlar.

E.ll. Asansörlerde hangi amaçla olursa olsun çalışılırken, kapıya "Bakım vardır. Asansör çalışıyor" ibaresi yazılı bir uyarı levhası ya da yazısını koyar.

2.2). Bakımcı firma herhangi bir sebep ile asansör bakım ve onarımını yapılmasını durdurulamaz ve aksatamaz.

| ERCÎYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLİK UYGULAMA VE ARAŞTİRMA MERKEZİ ASANSÖR MAHAL LİSTESİ |
| --- |
| GEVHER NESİBE HASTANESİ |
| S.N | ASANSÖRÜN ADI |
| 1 | A ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 2 | B ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 3 | C ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 4 | D ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 5 | E ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 6 | F ASANSÖRÜ (Öğretim Üyeleri) | İNSAN ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 7 | G ASANSÖRÜ ( Yemek Dağıtım ) | İNSAN ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 8 | H ASANSÖRÜ ( Yük ) | YÜK ASANSÖRÜ 14 DURAK |
| 9 | I ASANSÖRÜ (B Koridoru) | SEDYE ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 10 | İ ASANSÖRÜ ( C Koridoru ) | SEDYE ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 11 | J ASANSÖRÜ ( E Koridoru ) | SEDYE ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 12 | K ASANSÖRÜ ( Dahiliye Y.B.) | SEDYE ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 13 | M ASANSÖRÜ (Arşiv ) | İNSAN ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 14 | N ASANSÖRÜ ( Mutfak Y.hane) | İNSAN ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 15 | 0 ASANSÖRÜ (Ayniyat Depo ) | İNSAN ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| YILMAZ MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ |
| 16 | A ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 9 DURAK |
| 17 | B ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 9 DURAK |
| 18 | CASANSÖRÜ | İNSAN ASANSÖRÜ 9 DURAK |
| KAN BANKASI |
| 19 | MONŞARJ ASANSÖRÜ | SERVİS ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| MEHMET KEMAL DEDEMAN ONKOLOJİ HASTANESİ |
| 20 | A ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ S DURAK |
| 21 | B ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 6 DURAK |
| 22 | C ASANSÖRÜ ( KİT SEDYE) | SEDYE ASANSÖRÜ 5 DURAK |
| 23 | D ASANSÖRÜ ( KİT İNSAN ) | İNSAN ASANSÖRÜ 5 DURAK |
| MUSTAFA ERASLAN- FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ |
| 24 | A ASANSÖRÜ ( MUTFAK) | SEDYE ASANSÖRÜ 7 DURAK |
| 25 | D ASANSÖRÜ ( ÇOCUK ACİL)) | SEDYE ASANSÖRÜ 7 DURAK |
| DIŞ BİNALAR |
| 26 | ATIK ÇÖP TOPLAMA ASANSÖRÜ | İNSAN ASANSÖRÜ 2 DURAK |
| 27 | MERKEZ LAB. ASANSÖRÜ | İNSAN ASANSÖRÜ 5 DURAK |
| 28 | SPOR HEKİMLİĞİTİP A-D BLOK ASANSÖRÜ SEDYE ASANSÖRÜ 4 DURAK |
| 29 | MİKROBİYOLOJİ ASANSÖRÜ | SEDYE ASANSÖRÜ 4 DURAK |