AFAREZ ÜNİTESİ İÇİN 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

| Sıra no | Sut Kodu | Sut Adı | Malın Adı | Birimi | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HO1024 | Kök Hücre Dondurma Torbası | Kök Hücre Dondurma Torbası (Cryobag) 500 ml Iik | Adet | 50 |
| 2 | H01024 | Kök Hücre Dondurma Torbası | Kök Hücre Dondurma Torbası (Cryobag) 750 ml lik | Adet | 200 |
| 3 | H01001 | Lokoferez Seti (Periferik kök hücre toplama ve/veya işleme ve/veya konsantre etme seti) | Aferez Seti Kok Hücre Ve Granulosit Toplama 1 | Adet | 500 |
| 4 | Yok | Yok | DMSO (Dimetil Sülfoksit) Kök Hücre Dondurmak İçin 10 ml lik form | Adet | 800 |

KÖK HÜCRE DONDURMA TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (CRYOBAG)

1-	Torba steril edilmiş olmalıdır.

2-	Torba -196 C° e kadar düşük sıvı nitrojen sıcaklığına dayanıklı olmalıdır

3-	Torba renksiz ve şeffaf olmalıdır

4-	Torbanın hastaya ait bilgileri içeren etiketlerin yerleştirilebileceği bir bölümü olmalıdır

5-	Torbaya üstten bağlı tüp sistemi, üç adet roller klempli çıkış ve bir adet enjeksiyon girişi içermelidir

6-	Torbanın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere250, 500 ml ve 750 ml'lik formları bulunmalıdır.

7-	En az 3 yıl kullanım süresi olmalıdır.

8-	Torbalar etilen vinil asetatın özel formülasyonu olan PL-296 cins plastikten yapılmış olup, gamma sterilizasyon yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.

9-	CE belgesi olmalıdır.

10-	Torbalarla	birlikte 50 adet ayrı ayrı paketlenmiş steril dış kılıf verilmeli.

AFEREZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-	Cihaz ile periferik kök hücre aferezi, Plazma Exchange, Eritrosit Exchange, Eritrositaferez, lökoferez,Granülosit toplama Trombosit Deplesyonu,Kemik İliği İşleme işlemleri yapılabilmeli.

2-	Cihaz devamlı akım santrifüj tekniği ile çalışmalı

3-	Sitrat (ACD_A) infüzyon hızı cihazda otomatik olarak ayarlanmlı, ekranda takip edilebilmeli, cihazın kan çekim hızına göre ACD_A oranı ve santrifüj hızı otomatik olarak cihaz tarafından ayarlanmalıdır.

4-	Cihazın periyodik bakımları firma tarafından yapılmalı (Altı ayda bir )

5-	Cihazda arıza olduğu takdirde en geç 24 saat içinde tamir ve bakım yapılabilmeli bu süre içerisinde yerine yeni cihaz konulabilmeli.

6-	Sistem tam otomatik olmalı, ancak istenildiğinde cihazın üzerinde bulunan tuşlar vasıtasıyla toplanacak ürün miktarı, saflığı, konsantrasyonu ve diğer parametreler değiştirilebilmelidir.

7-	Cihazın düzenli olarak kalibrasyonları yapılmalı ve belgeler üniteye verilmelidir.

8-	Cihazda işlem bilgileri işlem süresince izlenebilir olmalıdır.

9-	Cihaz 220 V 50 HZ ile çalışmalı

10-	Seti veren firma Aferez ünitesine 3 adet cihaz kurmalıdır.

11-	Cihaz Terapötik işlemleri yapma özellikleri üstünlükleri yönünden test edilecek ve ayrıca değerlendirilecektir.

12-	Cihazın CE uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir.

13-	Cihazla ürün toplandıktan soma kalite kontrol yapılmalı ve sonuçların uluslar arası kabul görmüş kalite kontrol kriterlerine uygun olmalı.

14-	Cihazın	kullanım rehberi (manuel) orijinal ve Türkçe dilde olmalıdır.

15-	İşlem	esnasında ve sonrasında işlem verileri kayıt edilebilmeli ve çıktı alınabilmeli.

16-	Cihazın verimlilik oranı (collection effıciancy) uluslar arası kabul edilmiş standartlarda olmalıdır.

AFEREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-	Setlerin CE uygunluk belgesi olmalı

2-	Setler verilen cihazlara uygun olmalı

3-	Setlerin miyadı en az 2 yıl olmalı

4-	Kullanılacak sarf malzeme (izotonik, fıstül ve ACD_A) set ile birlikte verilmeli

5-	Her set için 2 adet ACD-A solüsyonu verilmeli

6-	Set arızası ve teknik arıza nedeniyle kullanılmayan setler firma tarafından karşılanmalı

7-	Setler tek kullanımlık ve steril olmalı

8-	Kök hücre için verilen setlerle Granülosit süspansiyonu toplanabilmeli,lökoferez işlemi yapılabilmeli veya bu işlemler için ayrı set olarak firma fiyat farkı olmaksızın değiştirmelidir

9-	Setler ünitenin ihtiyacına göre aralıklı olarak teslim edilmelidir.

DMSO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Önerilen ürün hematopoietik kök hücrelerin in vitro dondurulması, saklanması ve çözülmesi sonrası otolog ve allojenik hematopoietik hücre nakillerinde kullanılabilmelidir.

2.	Dimetil sülfoksit (DMSO) higroskopik olmalıdır. C2H5SO kimyasal özelliğine sahip olmalıdır.

3.	USP Grade >%99,5 olacak ve sertifikasında bildirilmelidir.

4.	Oda sıcaklığında kristalleşmeden saklanabilecek ve önerilen farmosötik form saklanmaya uygun olmalıdır. Maksimum 10 ml'lik formlar halinde steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.

5.	Firma teklif ettiği DMSO'nun yurt içi ve yurt dışı transplant merkezlerinde kullanıldığını referanslarında kanıtları ile bildirmelidir.

6.	En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.

7.	Endotoksin içermemelidir.